## Slide 1
NOSTOS
STM32F411RE · ESP32-S3 Bluetooth Mesh 기반 그룹 라이딩 안전·상태 공유 시스템
01/20
세 라이더, 하나의 안전 상태
로컬 제어는 유지하고, 필요한 상태와 STOP은 그룹 전체로 공유합니다.
STM32 DEVICE CONTROL
UART · CRC16
ESP32-S3 MESH
N1
N2
N3
STATE_UPDATE
STOP_REQUEST
STOP_ACK
Notes: 발표 연결: 문제 배경으로 넘어가며 왜 세 노드가 같은 상태를 봐야 하는지 설명합니다. [Sources] - README.md - firmware/README.md

## Slide 2
SECTION 01 · 개발 개요
그룹 라이딩의 사각지대를 ‘공유 상태’로 줄이다
거리·소음·시선 분산은 서로 다른 문제가 아니라 같은 정보 공백에서 시작됩니다.
02/20
01
거리·소음
앞·뒤 라이더의 상황이 음성·손짓만으로 즉시 전달되지 않음
02
시선 분산
동료 확인과 휴대전화 조작이 도로 주의를 끊음
03
긴급 전달
정차·낙상·SOS는 팀 전체에 빠르고 명확하게 도달해야 함
SHARED SAFETY STATE
세 명이
같은 팀 상태를 본다
인지
공유
행동
장치 연결이 아니라 판단 근거의 공유
Notes: 발표 연결: 다음 장에서 이 필요성을 구현 목표와 자료 링크로 구체화합니다. [Sources] - docs/study/NOSTOS_QA.md - docs/media/nostos-essence/README.md

## Slide 3
SECTION 01 · 개발 개요
로컬 제어를 유지하면서 필요한 상태와 STOP을 공유한다
목표는 세 노드를 하나의 안전한 주행 그룹으로 묶는 것입니다.
03/20
01
인지
속도·온습도·움직임
Pace Up/Down · STOP
02
공유
STM32 ↔ UART ↔ ESP32-S3
Bluetooth Mesh 공통 메시지
03
행동
OLED · RGB · Audio · Buzzer
주행 신호와 긴급 알림
자료 링크
SOURCE CODE
GitHub Repository →
DEMO VIDEO
Ride Signals →
운전자의 시선은 도로에, 팀 정보는 모든 노드에
Notes: 발표 연결: 이 목표를 어떤 MCU 책임 분리로 구현했는지 개발 환경으로 전환합니다. [Sources] - DEVICES.md - firmware/protocol/README.md

## Slide 4
SECTION 02 · 개발 환경 설명
이중 MCU는 ‘device control’과 ‘Mesh bridge’를 분리한다
shared protocol은 어느 한쪽의 소유물이 아니라 두 MCU가 함께 사용하는 계약입니다.
04/20
STM32F411RE
DEVICE CONTROL
센서·버튼 입력
OLED·RGB·Audio·Buzzer 출력
로컬 안전 감지
ESP32-S3
MESH BRIDGE
UART framing·queue
Bluetooth Mesh publish/receive
STOP·ACK 우선 정책
SHARED CONTRACT
nostos_protocol
CRC16 · UART framing
LANGUAGE
Embedded C
FRAMEWORK
STM32 HAL · ESP-IDF
BUILD
CMake · fw wrapper
Notes: 발표 연결: 책임 분리 이후 세 노드의 공통 구조와 센서 역할을 보여줍니다. [Sources] - firmware/protocol/README.md - firmware/protocol/nostos_protocol.h - firmware/stm32/CMakeLists.txt - firmware/esp32/main/CMakeLists.txt

## Slide 5
SECTION 02 · 개발 환경 설명
세 노드는 공통 출력 구조와 서로 다른 센서 역할을 공유한다
Node ID는 위치나 센서 종류와 분리되고, 현재 profile만 장치 역할을 정의합니다.
05/20
N1
속도 상태
XOSS speed sensor
N2
환경 상태
DHT11 temp·humidity
N3
안전 상태
MPU6050 fall candidate
COMMON RAIL
SSD1306 · VS1003B · Button ×4 · RGB LED · Buzzer
Notes: 발표 연결: 하드웨어 구성을 어떤 증거 단계로 검증했는지 다음 장에서 경계를 명확히 합니다. [Sources] - DEVICES.md - PINS.md - docs/adr/0006-rider-node-id-separates-identity-from-capabilities.md

## Slide 6
SECTION 02 · 개발 환경 설명
코드·빌드·실물 동작은 서로 다른 증거다
검증 단계를 분리해야 host PASS를 실제 3-node 동작으로 과장하지 않습니다.
06/20
01
CODE
source inspection
02
HOST CHECK
STM32 12/12 · ESP32 3/3 · Protocol 1/1
03
TARGET BUILD
toolchain configure/build
04
PHYSICAL COMPONENT
sensor · RF · output per board
05
PHYSICAL E2E
3-node STOP path
VERIFIED
Host checks는 software behavior evidence
PENDING
센서·RF·출력의 3-node physical E2E
Notes: 발표 연결: 이제 검증 경계를 유지한 채 전체 code architecture를 한 장으로 연결합니다. [Sources] - firmware/tools/fw - firmware/stm32/host-tests/ - firmware/esp32/host-tests/ - firmware/protocol/tests/

## Slide 7
SECTION 03 · 개발 프로그램 설명
한 라이더의 입력을 다른 라이더의 application 수락까지 추적한다
정상 상태는 latest-state, 긴급 STOP은 priority, ACK는 peer STM32 acceptance 이후에만 생성됩니다.
07/20
RIDER A · 발신
DEVICE I/O
Sensor · Button
OLED · RGB · Audio
STM32 SERVICES
message service
safety · display
ESP32 BRIDGE
bridge_runtime
priority/latest-state
nostos_protocol · CRC16/UART
RIDER B · 수신
DEVICE I/O
Sensor · Button
OLED · RGB · Audio
STM32 SERVICES
message service
ACCEPT gate
ESP32 BRIDGE
bridge_runtime
priority/latest-state
nostos_protocol · CRC16/UART
BLUETOOTH MESH
MESH
STATE_UPDATE · latest-state
STOP_REQUEST · priority
STOP_ACK · STM32 app ACCEPT 이후
Transport receipt ≠ application acceptance
Notes: 발표 연결: 전체 구조를 이해한 뒤, 먼저 물리 입력이 안정된 이벤트로 바뀌는 과정을 좁혀 봅니다. [Sources] - firmware/protocol/README.md - firmware/esp32/main/bridge_runtime.c - docs/designs/presentation-end-to-end-architecture-slide.md

## Slide 8
SECTION 03 · 개발 프로그램 설명
물리 입력은 한 번의 의도를 안정된 application event로 바꾼다
Pull-up · 30 ms debounce · one-press event가 중복 입력을 줄이고 출력 policy를 결정합니다.
08/20
BUTTON
B1 Up · B2 Down
B3 STOP · B4 Reset
DEBOUNCE
30 ms stable
press once
EVENT
PACE / STOP
LOCAL RESET
POLICY
normal 2 s
FALL priority
OUTPUT
RGB · Audio
Buzzer · OLED
LONG HOLD
Calibration 필요 상태에서 Button 1을 3초 hold → 재시도 session
Notes: 발표 연결: 이 이벤트와 센서 상태가 사용자에게 어떻게 보이는지 OLED dashboard로 이어갑니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/hw/button.c - firmware/stm32/MyApp/hw/rgb_led.c - firmware/stm32/MyApp/hw/buzzer.c - firmware/stm32/MyApp/service/audio_service.c

## Slide 9
SECTION 03 · 개발 프로그램 설명
128×64 화면에 주행·환경·그룹 신호를 통합한다
200 ms update · I²C1 · 0x3C — 작은 화면에서도 우선순위를 먼저 설계했습니다.
09/20
NOSTOS
22.8 km/h
0.123 km
25.3 °C
61.0 %
← Have an amazing ride! Safety first.
N1: ACCELERATE
READY · UART LINK
SSD1306 DASHBOARD · 2:1 LIVE LAYOUT
DISPLAY PRIORITY
01
FALL
full-screen safety state
02
CALIBRATION
ready · retry · failed
03
DASHBOARD
sensor + group state
우선 상태가 종료되면 dashboard로 복귀
Notes: 발표 연결: 화면의 FALL 우선 상태를 만드는 낙상 판단의 시간 순서를 설명합니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/service/display_service.c - firmware/stm32/MyApp/common/app_config.h

## Slide 10
SECTION 03 · 개발 프로그램 설명
낙상은 단일 기울기가 아니라 시간 순서를 가진 복합 조건이다
충격 후보를 먼저 잡고 자세 변화와 보정 각속도를 관찰한 뒤 countdown을 시작합니다.
10/20
01
충격
≥ 1.5 g
02
관찰
1–3 s
03
자세
> 45°
04
회전
< 100°/s
05
확정
10 s → FALL
CALIBRATION BASIS
40 samples · 0.85–1.15 g · ≤ 5°/s · gravity vector + gyro offset
Notes: 발표 연결: 판정된 STOP이 다섯 software lane을 지나 ACK로 돌아오는 한 번의 transaction을 보여줍니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/service/safety_detector.c

## Slide 11
SECTION 03 · 개발 프로그램 설명
STOP은 priority로 전달되고 peer STM32 수락 뒤 ACK가 돌아온다
전송 성공이 아니라 application acceptance를 확인하며, 미응답 peer만 retry합니다.
11/20
STM32 A
ESP A
MESH
ESP B
STM32 B
ACCEPTANCE GATE
received → app accepts
→ ACK created
STOP_REQUEST · priority
STOP_ACK · 미응답 peer만 retry
4 MESSAGE CONTRACT
STATE_UPDATE · PACE_REQUEST · STOP_REQUEST · STOP_ACK
Notes: 발표 연결: transaction 이후에는 구현 중 발생한 플랫폼과 queue 장애를 어떤 결정으로 해결했는지 회고합니다. [Sources] - firmware/protocol/README.md - firmware/protocol/nostos_protocol.h - firmware/esp32/main/bridge_runtime.c

## Slide 12
SECTION 04 · 장애 요인과 해결 방안
연결보다 queue 정책과 운영 안정성을 먼저 고정했다
플랫폼 전환을 끝으로 보지 않고, 반복 가능한 운영 규칙으로 바꿨습니다.
12/20
CONSTRAINT
DECISION
RESULT
Pico 검토와 일정 압박
ESP32-S3 + ESP-IDF 확정
Mesh runtime 기반 구성
Normal/STOP 경쟁
latest-state와 priority queue 분리
긴급 의미와 최신 상태 보존
현장 재구성 부담
provisioning/group 기준 고정
0xC001 group operation
기간 표기는 code evidence가 아니라 팀 회고 기준
Notes: 발표 연결: 소프트웨어 구조뿐 아니라 현장 통합 문제도 measured와 hypothesis를 분리해 기록했습니다. [Sources] - firmware/esp32/sdkconfig.defaults - firmware/esp32/main/mesh_node.c - firmware/esp32/main/bridge_runtime.c

## Slide 13
SECTION 04 · 장애 요인과 해결 방안
현장 통합 문제는 원인과 회피책을 분리해 기록했다
측정하지 않은 원인은 확정하지 않고 HYPOTHESIS로 남겼습니다.
13/20
ISSUE
EVIDENCE TYPE
MITIGATION
RESULT
접점 튐 · DREQ timing
CODE / HYPOTHESIS
30 ms debounce
timeout · SCI read-back
중복 입력·stall 경로 축소
이동 중 전원·배선
HYPOTHESIS
전원 분리
케이블 고정
재현 조건 관리
USB hub 동시 Flash
TEAM OBSERVED
한 대씩 순차 Flash
Port/Serial 지정
대상 혼선 회피
원인 확정은 측정 로그가 있을 때만 — 지금은 대응 가능한 경계만 명확히 표시
Notes: 발표 연결: 문제 해결을 넘어 사용자가 실제로 받는 멀티모달 가치로 전환합니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/hw/button.c - firmware/stm32/MyApp/hw/vs1003b.c - Team retrospective

## Slide 14
SECTION 05 · 개발 결과물의 차별성
raw sensor data를 라이더가 바로 행동할 수 있는 신호로 바꾼다
한 메시지를 상황에 맞는 시각·청각 출력으로 분해해 화면 의존을 낮춥니다.
14/20
RIDER INTENT
PACE UP
PACE DOWN
STOP
button · sensor · fall
OLED
수치 · 발신 node · 요청
RGB
Green · Yellow · Red
AUDIO
message → asset → DREQ
BUZZER
FALL priority pattern
Notes: 발표 연결: 센서 차별성은 고정 축이 아니라 실제 장착 자세를 기준으로 삼는 calibration에 있습니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/service/display_service.c - firmware/stm32/MyApp/hw/rgb_led.c - firmware/stm32/MyApp/service/audio_service.c - firmware/stm32/MyApp/hw/buzzer.c

## Slide 15
SECTION 05 · 개발 결과물의 차별성
장착 자세 calibration이 고정 축 임계값을 대체한다
실제 자전거 장착 상태를 정상 기준으로 저장해 상대 변화로 해석합니다.
15/20
BEFORE
고정 축 threshold
장착 각도 변화가 곧 오차
한 축의 순간값에 민감
AFTER
장착 기준 상대 vector
40 stable samples
gravity direction normalization
gyro offset 저장
G
Notes: 발표 연결: 다음 장에서는 동일한 의미 보존을 통신 protocol 관점에서 비교합니다. [Sources] - firmware/stm32/MyApp/service/safety_detector.c

## Slide 16
SECTION 05 · 개발 결과물의 차별성
send-success보다 application acceptance가 더 강한 의미를 준다
latest state · priority STOP · targeted retry가 제한된 MCU 자원에서 message 의미를 보존합니다.
16/20
SEMANTIC
BASIC TRANSPORT
NOSTOS POLICY
WHY IT MATTERS
STATE_UPDATE
FIFO accumulation
topic latest-state
stale data 제거
STOP_REQUEST
normal send queue
priority queue
긴급 의미 선점
STOP_ACK
API send success
peer STM32 accepts
application 경계 확인
RETRY
broadcast repeat
unmatched peer only
불필요 재전송 축소
ACK는 물리 출력 완료나 safety certification을 뜻하지 않는다
Notes: 발표 연결: 기술적 차별성이 사용자에게 주는 즉시 가치와 적용 가능성을 구분해 설명합니다. [Sources] - firmware/protocol/README.md - firmware/protocol/nostos_protocol.h - firmware/esp32/main/bridge_runtime.c

## Slide 17
SECTION 06 · 파급력 및 기대 효과
화면 조작 없이 팀 상태를 공유하는 구조는 안전 보조로 확장 가능하다
현재 기능의 즉시 가치와 아직 검증이 필요한 기대 효과를 분리합니다.
17/20
IMMEDIATE VALUE
주행 중
전달 공백 완화
버튼을 누르기 어려운 순간에도
로컬 낙상 판단이 STOP 경로를 시작
EXPECTED APPLICATION
BICYCLE
그룹 라이딩 신호 공유
PM
소형 모빌리티 안전 보조
CARE LINK
검증 후 위치·보호자 연락
시장 규모·판매 수치는 이번 범위에서 사용하지 않음
Notes: 발표 연결: 확장 약속 대신 다음에 통과해야 할 evidence gate를 roadmap으로 제시합니다. [Sources] - docs/study/NOSTOS_QA.md - firmware/protocol/README.md

## Slide 18
SECTION 06 · 파급력 및 기대 효과
확장은 완료 약속이 아니라 evidence gate로 관리한다
physical E2E부터 소형화까지, 앞 단계가 검증되어야 다음 단계가 열립니다.
18/20
01
PHYSICAL E2E
3-node STOP path
02
RELIABILITY
loss · latency · false positive
03
USER VALIDATION
ride scenario feedback
04
MINIATURIZE
housing · battery · mounting
CURRENT GATE
3-node physical STOP E2E는 아직 PENDING
Notes: 발표 연결: 로드맵 이후에는 실제 개발 순서를 위험 기술 중심 timeline으로 정리합니다. [Sources] - TODOS.md - evidence taxonomy in this deck

## Slide 19
SECTION 07 · 개발 일정 및 업무 분장
위험 기술을 먼저 검증하고 platform → 기능 → 통합 → 검증 순으로 진행했다
정확한 날짜 기록 대신 실제 작업 단계와 주요 의사결정을 기준으로 정리했습니다.
19/20
01
기획
요구·역할
→
02
플랫폼
ESP32 결정
→
03
기능
STM32·Mesh
→
04
통합
UART·Protocol
→
05
검증
Host·Demo
운영 원칙
핵심 통신 조기 검증 · 기능별 구현 후 공통 protocol 통합 · Demo 전 power/flash 점검
Notes: 발표 연결: 마지막으로 역할별 산출물이 어떻게 하나의 shared safety state로 결합됐는지 닫습니다. [Sources] - Team retrospective - STRUCTURE.md - firmware/README.md

## Slide 20
SECTION 07 · 개발 일정 및 업무 분장
역할별 산출물이 하나의 shared safety state로 결합됐다
확정된 팀원명이 없는 현재 deck에서는 검증 가능한 역할 범주와 산출물만 표시합니다.
20/20
ROLE
DELIVERABLE
CONTRIBUTION
안전 감지
MPU6050 · calibration · fall sequence
STOP candidate 생성
사용자 인터페이스
SSD1306 · RGB · Audio · Buzzer
rider action signal
무선 통합
UART codec · queue · Bluetooth Mesh
shared group state
함께 달릴 때, 안전 정보도 함께 움직입니다.
SOURCE →
DEMO →
Notes: 발표 연결: 질의응답에서는 N07 architecture와 N09 dashboard를 anchor로 되돌아갑니다. [Sources] - DEVICES.md - STRUCTURE.md - existing deck role categories