## Slide 1
NOSTOS
개발완료보고서
STM32F411RE·ESP32-S3 Bluetooth Mesh 기반
그룹 라이딩 안전·상태 공유 시스템
로컬 제어
센서·버튼·OLED·RGB·오디오
그룹 통신
UART ↔ ESP32-S3 ↔ Bluetooth Mesh
안전 기능
낙상 후보 감지와 STOP 공유
표지 포함 총 20페이지 · NOSTOS Team
Notes: NOSTOS 개발완료보고서 표지.
[Sources]
- README.md
- firmware/README.md
- docs/media/nostos-essence/README.md

## Slide 2
01
그룹 라이딩의
사각지대를 줄이다
주행 중 뒤를 돌아보거나 스마트폰을 조작하지 않고도,
세 라이더가 같은 팀 상태를 알아야 합니다.
거리·소음
음성과 손짓만으로는 앞·뒤 상황을 즉시 공유하기 어렵습니다.
시선 분산
동료 확인과 휴대전화 조작은 도로 주의를 끊고 새로운 위험을 만듭니다.
긴급 전달
정차·낙상·SOS와 같은 신호는 팀 전체에 빠르고 명확하게 전달되어야 합니다.
세 명의 라이더가 하나의 그룹 상태를 공유
Notes: 개발 배경: 주행 중 거리·소음·시선 분산·긴급 전달 문제.
[Sources]
- docs/study/NOSTOS_QA.md
- docs/media/nostos-essence/README.md

## Slide 3
02
핵심 동기는 '장치 연결'이 아니라 '상태 공유'입니다
각 라이더의 센서·버튼 정보를 필요한 순간에 그룹 전체의 시각·음성 알림으로 바꾸는 것이 개발의 출발점입니다.
개발 동기
· 각자의 장치가 보는 정보를
팀 전체의 판단 근거로 전환
· 일대일 통신의 거리 한계보다
다수 노드 확장성을 우선
· 무선 장애에도 로컬 센서·알림은
독립적으로 유지
개발 개념
로컬 제어와 무선 전송을 분리하고, 표준화된 메시지 흐름으로 연결합니다.
01
입력
센서·버튼
02
로컬 제어
STM32
03
베어러 전환
UART
04
그룹 공유
ESP32-S3 / Mesh
05
로컬 알림
OLED·LED·음성
설계 원칙 | STM32: 센서·출력 · ESP32-S3: UART↔Bluetooth Mesh 브릿지
Notes: 개발 동기와 개념: 장치 연결보다 그룹 상태 공유를 중심으로 설명.
[Sources]
- firmware/README.md
- docs/study/NOSTOS_QA.md

## Slide 4
03
목표는 세 노드를 하나의 안전한 주행 그룹으로 묶는 것입니다
운전자의 시선은 도로에, 팀 정보는 모든 노드에
01
인지
주행 상태를 놓치지 않는다
속도·온습도·움직임과
Pace Up·Pace Down·STOP 입력
02
공유
상태를 그룹의 정보로 바꾸다
STM32 ↔ UART ↔ ESP32-S3 ↔
Bluetooth Mesh 공통 메시지
03
행동
정보를 즉시 반응으로 연결한다
OLED·RGB LED·오디오·부저로
주행 신호와 긴급 상태 알림
자료 링크
소스코드 GitHub Repository · 시연 영상 NOSTOS Ride Signals
Notes: 개발 목표·필요성과 제출 요구 링크.
[Sources]
- Source code: https://github.com/snowflake-rider/nostos
- Demo video: https://github.com/snowflake-rider/nostos/blob/main/docs/media/nostos-essence/public/video/nostos-ride-signals.mp4
- DEVICES.md
- firmware/protocol/README.md

## Slide 5
04
로컬 제어와 무선 통신을 분리한 이중 MCU 구조
STM32는 장치 상태를, ESP32-S3는 메시지·Mesh를 담당해 변경 책임을 분리했습니다.
핵심 개발 환경
· MCU STM32F411RE + ESP32-S3
· Language Embedded C
· Framework STM32 HAL / ESP-IDF
· Build CMake + fw wrapper
HW·SW 데이터 경로
입력에서 상대 노드 출력까지 동일한 application 의미를 유지합니다.
01
입력
센서·버튼
02
로컬 제어
STM32 HAL
03
프레이밍
UART + CRC16
04
무선
ESP32-S3 Mesh
05
출력
OLED·LED·Audio
책임 분리 | STM32: 센서·출력 · ESP32-S3: protocol·queue·Bluetooth Mesh
Notes: 개발 환경과 전체 기능 설계도.
[Sources]
- firmware/README.md
- PINS.md
- firmware/protocol/README.md

## Slide 6
05
세 노드는 공통 출력과 서로 다른 센서 역할을 공유합니다
현재 배치 profile이며 Rider Node ID는 위치나 센서 종류와 독립적입니다
01
Rider Node 1
속도 상태 제공
XOSS 속도 센서
로컬 MPU·DHT 없음
02
Rider Node 2
환경 상태 제공
DHT11 온도·습도
그룹 상태 publish
03
Rider Node 3
안전 상태 제공
MPU6050 움직임
낙상 후보 로컬 판정
공통 장치
SSD1306 · VS1003B · Button ×4 · RGB LED · Buzzer
Notes: 세 노드 profile과 공통 장치.
[Sources]
- DEVICES.md
- PINS.md
- docs/adr/0006-rider-node-id-separates-identity-from-capabilities.md

## Slide 7
06
개발 도구와 검증 단계는 결과의 의미를 분리합니다
코드·빌드·실물 동작은 서로 다른 증거입니다
STM32
HAL 기반 애플리케이션
CMake + host tests 12종
센서·출력 서비스 검사
ESP32-S3
ESP-IDF Mesh runtime
ESP-IDF 5.5.5
Mesh policy + host tests
Protocol
공통 codec·UART framing
CRC16·golden bytes
경계·재동기화 검사
검증 경계
Host check PASS · 센서·RF·출력의 3노드 실물 E2E는 후속 검증
Notes: Host 검사 결과와 실물 검증 경계를 분리한다.
[Sources]
- firmware/README.md
- firmware/stm32/host-tests/
- firmware/esp32/host-tests/
- firmware/protocol/tests/

## Slide 8
07
입력부터 Mesh까지 계층별 책임을 한 방향으로 연결했습니다
하드웨어 드라이버, 서비스, 공통 프로토콜, UART bridge, Mesh runtime을 분리했습니다.
주요 파일 구성
· stm32/MyApp/hw/ 장치 driver
· stm32/MyApp/service/ 상태·정책
· protocol/ codec·UART framing
· esp32/main/ bridge·Mesh runtime
프로그램 처리 흐름
각 계층은 자신의 책임만 처리하고 다음 계층에 명시적으로 전달합니다.
01
드라이버
hw/
02
서비스
service/
03
계약
protocol/
04
브리지
UART ↔ Mesh
05
적용
상태·출력
구조 원칙 | 단일 protocol contract를 STM32와 ESP32가 함께 사용
Notes: 프로그램 파일 구조와 호출 흐름.
[Sources]
- STRUCTURE.md
- firmware/stm32/MyApp/
- firmware/protocol/
- firmware/esp32/main/

## Slide 9
08
물리 입력은 한 번의 의도를 안정된 이벤트로 바꿉니다
내부 Pull-up·30 ms debounce·1회 press event로 중복 입력을 줄였습니다
버튼
주행 요청과 로컬 초기화
B1 Speed Up · B2 Speed Down
B3 STOP · B4 Local Reset
RGB LED
요청 종류를 색으로 구분
Green · Yellow · Red
일반 입력은 2초간 표시
긴급 출력
낙상을 우선 상태로 표시
Red 200 ms Blink
Buzzer 300/150 ms ×3
추가 입력
Calibration 필요 상태에서 Button 1을 3초 Hold하면 재시도 세션 시작
Notes: 버튼·RGB·부저 구현. 출력 모듈 구현과 전체 실물 연동 완료는 구분한다.
[Sources]
- firmware/stm32/MyApp/hw/button.c
- firmware/stm32/MyApp/service/alert.c
- firmware/stm32/MyApp/hw/buzzer.c
- PINS.md

## Slide 10
09
화면과 음성을 결합하되 처리 경로는 협력적으로 유지합니다
OLED는 상태를 구조화해 보여 주고, VS1003B는 최대 32 B 단위로 음원을 전송합니다.
SSD1306 Dashboard
· 128×64 · I²C1 · 0x3C
· Speed · Distance · Temp · Humidity
· N{ID}: ACCELERATE / DECEL / STOP
· Calibration · FALL 화면
Audio 처리 흐름
DREQ와 SCI read-back을 확인하며 장시간 일괄 전송을 피합니다.
01
이벤트
Message
02
선택
Audio Asset
03
준비
DREQ
04
전송
SPI2 · 32 B
05
계속
Next Cycle
구현 경계 | 재생 API·driver 구현 · 앱 루프 통합·실물 재생은 추가 확인
Notes: OLED의 발신자 표기는 FRONT/REAR/CENTER가 아니라 N{sender_id}. 32 B 처리는 협력적 증분 처리.
[Sources]
- firmware/stm32/MyApp/service/display_service.c
- firmware/stm32/MyApp/hw/vs1003b.c
- firmware/stm32/MyApp/service/audio_service.c
- PINS.md

## Slide 11
10
낙상은 단일 기울기가 아니라 시간 순서를 가진 복합 조건입니다
충격 후보를 먼저 잡고, 자세 변화와 보정 각속도를 관찰한 뒤 카운트다운을 시작합니다.
Calibration 기준
· 안정 샘플 40개 평균
· 합성 가속도 0.85~1.15 g
· 합성 각속도 ≤ 5°/s
· 기준 중력 방향 + Gyro Offset
낙상 판정 흐름
Raw 값을 실제 장착 기준의 상대 변화로 해석합니다.
01
충격
≥ 1.5 g
02
관찰
1~3 s
03
자세
> 45°
04
회전
< 100°/s
05
확정
10 s → FALL
검증 | Host logic PASS · 실제 자전거 장착·주행 임계값 검증은 후속
Notes: 낙상 판단 임계값은 코드 상수와 host test 근거.
[Sources]
- firmware/stm32/MyApp/service/safety_detector.c
- firmware/stm32/MyApp/service/safety_service.c
- firmware/stm32/host-tests/test_safety_calibration.c
- PINS.md

## Slide 12
11
안전 메시지는 수신 확인과 우선 처리까지 설계했습니다
네 메시지와 단일 wire contract로 상태·요청·확인을 구분합니다.
공통 메시지 4종
· STATE_UPDATE 주행·환경 상태
· PACE_REQUEST 증속·감속 요청
· STOP_REQUEST 버튼·낙상 정지
· STOP_ACK 상대 application 수락
STOP 전달·확인 흐름
미응답 peer만 재시도하고, 상대 STM32 수락을 ACK로 확인합니다.
01
발생
STM32
02
프레임
Local UART
03
전파
ESP Mesh
04
수신
Peer ESP
05
수락
Peer STM32·ACK
처리 순서 | STOP_REQUEST > STOP_ACK > Latest Sensor State > Normal
Notes: STOP_ACK는 상대 STM32 application 수락이며 물리 출력 완료를 의미하지 않는다.
[Sources]
- firmware/protocol/README.md
- firmware/esp32/main/bridge_runtime.c
- firmware/esp32/main/application_runtime.c

## Slide 13
12
플랫폼 전환 후에는 연결보다 운영 안정성을 먼저 설계했습니다
팀 회고의 일정 판단과 현재 코드 근거를 분리해 정리했습니다
플랫폼 결정
Pico 검토 후 ESP32-S3 확정
긴급 조달·약 2~3일 기반 구성
(팀 회고 기준)
Mesh 구현
ESP-IDF Node + Vendor Model
PB-ADV·PB-GATT 등록 지원
0xC001 Group Address
메시지 안정성
고정 큐와 최신값 분리
STOP·ACK·Normal Queue
Sensor는 Topic별 Latest
운영 기준
Provisioning 지원 · 0xC001 그룹 메시지 · STOP·ACK 우선순위 Queue
Notes: Pico 검토·긴급 조달·2~3일은 팀 회고. Provisioning 키/모델 설정은 외부 Provisioner가 수행.
[Sources]
- Team retrospective: goal-objective.md
- firmware/esp32/main/mesh_node.c
- firmware/esp32/main/bridge_runtime.c
- firmware/README.md
- docs/study/NOSTOS_QA.md

## Slide 14
13
현장 통합 문제는 원인과 회피책을 구분해 기록했습니다
측정으로 확정하지 않은 원인은 가능 요인으로만 남겼습니다
입력·오디오
접점 튐과 DREQ Timing
30 ms Debounce
Timeout·SCI Read-back
전원·배선
이동 중 재배선과 공급 편차
전원 분리·케이블 고정
원인은 측정 전 가설
현장·Flash
허브 동시 Flash 오류
부품 접근성 고려
한 대씩 순차 Flash
개선
핀맵 조기 동결 · Connector 모듈화 · 장시간 전원 시험 · 장치별 Port/Serial 지정
Notes: 전원·장소·USB 허브 이슈는 팀 회고. 전압 강하와 장치 충돌은 추정 원인으로만 표기.
[Sources]
- Team retrospective: goal-objective.md
- firmware/README.md
- firmware/stm32/MyApp/hw/button.c
- firmware/stm32/MyApp/hw/vs1003b.c

## Slide 15
14
시각·청각 피드백으로 주행 중 화면 의존도를 낮춥니다
한 메시지를 상황에 맞는 출력으로 분해하는 멀티모달 인터페이스
즉시 입력
물리 버튼 중심 조작
복잡한 화면 조작 없이
Pace·STOP 요청 생성
시각 정보
OLED + RGB 상태 표현
수치·발신 Node·요청을 표시
색상으로 즉시 구분
청각 경고
VS1003B + Buzzer
음성 Asset과 긴급 Pattern으로
시선 분산을 보완
차별성
Raw Sensor Data가 아니라 라이더가 바로 행동할 수 있는 신호로 변환
Notes: 멀티모달 인터페이스의 차별성. 실물 통합 완료 주장 없이 구현 구조 중심으로 설명.
[Sources]
- firmware/stm32/MyApp/service/display_service.c
- firmware/stm32/MyApp/service/audio_service.c
- firmware/stm32/MyApp/service/alert.c
- DEVICES.md

## Slide 16
15
장착 자세 Calibration이 고정 축 임계값을 대체합니다
실제 자전거 장착 상태를 정상 기준으로 저장합니다
기준 설정
40개 안정 샘플을 평균
중력 방향을 정규화하고
축별 Gyro Offset 저장
복합 판정
충격 → 자세 → 회전
하나의 축이 아니라
벡터 크기와 상대 각도 사용
상태 전환
후보 → Countdown → FALL
관찰 시간과 취소 조건으로
순간 오판을 줄이는 구조
검증
Host Test로 알고리즘·Service 확인 · 실제 주행 데이터 기반 Tuning 필요
Notes: Calibration과 복합 조건 기반 낙상 감지 차별성.
[Sources]
- firmware/stm32/MyApp/service/safety_detector.c
- firmware/stm32/host-tests/test_safety_calibration.c

## Slide 17
16
단일 프로토콜과 ACK 경계가 무선 성공의 의미를 명확히 합니다
전송 API 성공과 상대 application 수락을 같은 결과로 보지 않습니다
공통 계약
네 메시지·고정 크기 Codec
STM32와 ESP32가
같은 application 의미 사용
안전 우선
FALL STOP과 분리 Queue
낙상 STOP을 BUTTON보다 우선
센서 상태는 최신값 유지
확인 경계
STOP_ACK = App Accepted
미응답 Peer만 재시도
물리 출력 완료와는 구분
차별성
Latest State · Targeted STOP Retry · Volatile Dedupe로 제한된 MCU 자원 관리
Notes: 프로토콜·신뢰성 설계의 차별성.
[Sources]
- firmware/protocol/README.md
- firmware/esp32/main/bridge_runtime.c
- firmware/esp32/main/application_runtime.c

## Slide 18
17
자동 낙상 감지에서 실사용 확장까지, 안전 가치를 단계적으로 키웁니다
판매 수치보다 검증 가능한 활용 경로를 먼저 제시합니다
즉시 가치
주행 중 전달 공백 완화
버튼을 누르기 어려운 순간에도
로컬 낙상 판정이 STOP 경로를 시작
활용성
자전거·PM 안전 보조
버튼과 시각·청각 출력을 결합해
스마트폰 조작 의존을 낮추는 구조
발전 경로
측정 → 위치·연락 → 소형화
주행 데이터 검증 뒤 GPS·보호자 알림·
Housing·Battery로 확장
사업화 전제
3노드 실물 통합 → 신뢰도·오탐률·손실률 측정 → 사용자 검증 → 소형화
Notes: 파급력과 발전 가능성을 한 장에 통합한다. 판매·효과 수치는 만들지 않고 검증 가능한 활용 경로만 제시한다.
[Sources]
- docs/study/NOSTOS_QA.md
- firmware/protocol/README.md
- docs/media/nostos-essence/README.md
- Team retrospective: goal-objective.md

## Slide 19
18
개발은 위험 기술을 앞당겨 검증하고 단계별로 통합했습니다
정확한 날짜 기록 대신 실제 작업 순서와 주요 의사결정을 기준으로 정리했습니다.
일정 운영 원칙
· 핵심 통신 기술 조기 검증
· Pico 검토 후 ESP32-S3 전환
· 기능별 구현 뒤 공통 Protocol 통합
· Demo 전 Power·Flash 점검
5단계 개발 일정
기획 → 플랫폼 → 기능 → 통합 → 검증·시연 순으로 진행했습니다.
01
기획
요구·역할
02
플랫폼
ESP32 결정
03
기능
STM32·Mesh
04
통합
UART·Protocol
05
검증
Host·Demo
팀 회고 | 플랫폼 전환 후 약 2~3일 내 Bluetooth Mesh 기반 구성
Notes: 날짜 근거가 없어 작업 단계 중심 일정으로 작성. 2~3일은 팀 회고 출처.
[Sources]
- Team retrospective: goal-objective.md
- STRUCTURE.md
- firmware/README.md

## Slide 20
19
세 담당 영역을 공통 프로토콜과 통합 시험으로 연결했습니다
팀원이 작성한 기능을 현재 코드 기준의 역할 단위로 재정리했습니다
안전 감지
MPU6050 낙상 판단
Calibration·충격·자세·회전
Safety Service·Host Test
사용자 인터페이스
입력과 멀티모달 출력
Button·RGB·Buzzer·OLED
VS1003B Driver·Service
무선·통합
ESP32-S3 Mesh Bridge
UART·Protocol·Queue
Provisioning Support·Demo 통합
공동 업무
핀·전원 통합 · Host Check · 3노드 검증 계획 · 현장 Demo 운영
Notes: 실명 정보가 제공되지 않아 역할 기준으로 업무 분장을 정리.
[Sources]
- Team retrospective: goal-objective.md
- Team contribution text: pasted-text-1.txt
- DEVICES.md
- STRUCTURE.md